## Slide 1: Progetto TANGO Unità di ricerca UniCT
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
Mario Barbera, Alfio Lombardo,
Giovanni Schembra, Andrea Trecarichi
WP1

## Slide 2: WP1: Algoritmi e protocolli per il controllo del traffico in reti IP di nuova generazione
Task 2: Algoritmi per il controllo del traffico inter- e intra-dominio di rete
Contributo di UniCT
Per hop behaviour mechanisms: Algoritmi AQM e algoritmi di scheduling basati sulle curve di servizio
Contributo di UniCT
Algoritmi per il controllo del bit rate per sorgenti multimediali adattative che utilizzano UDP
Task 3: Algoritmi end-to-end per il controllo del traffico e della congestione

## Slide 3: WP1: Task 2
Per hop behaviour mechanisms: Algoritmi AQM e algoritmi di scheduling basati sulle curve di servizio

## Slide 4: AQM: problematiche considerate
Si è pensato ad una soluzione che realizzi un trade-off
tra queste contrapposte esigenze, fermo restando il
controllo della congestione in rete
Scenario best-effort
  Controllo preventivo di congestione
  Esigenza del gestore di rete: massimizzazione dell’utilizzo della banda disponibile
  Esigenza dell’utente: requisiti di QoS
TASK 2

## Slide 5: Tecniche di AQM RED-based esistenti
Non viene affrontato il problema relativo ai differenti
requisiti di QoS di applicazioni eterogenee che
condividono le risorse
RED classico
  Controllo preventivo di congestione
  Suddivisione equa delle risorse di rete tra flussi eterogenei (nel caso di sorgenti responsive)
TASK 2
Adaptive RED
  Eliminazione della dipendenza delle performance del RED dai suoi parametri di configurazione
  Stabilizzazione del livello di QoS (comune a tutti i flussi)

## Slide 6: DARED: Dynamic Adaptive RED
Idea di base
  attraverso una variazione continua dei parametri di configurazione, sfruttare la capacità del RED di condizionare la Perceived Quality of Service (PQoS) a livello applicativo, processando in maniera differente flussi di dati appartenenti ad applicazioni con requisiti di QoS diversi
TASK 2
Architettura di rete di riferimento
  derivata da un’architettura best-effort:
    non ci sono politiche di admission control e di policing
  derivata da un’architettura DiffServ
    viene realizzata una classificazione del traffico sugli edge-routers, ed una differenza di trattamento sulla base della QoS richiesta

## Slide 7: Architettura di base del sistema
Le sorgenti richiedono un certo livello di QoS, come target minimo da soddisfare in relazione alla metrica di qualità considerata
IP NETWORK
TASK 2

## Slide 8: Architettura di base del sistema
IP NETWORK
Agli edge-routers è demandato il compito di classificare il traffico in differenti fasce di qualità, determinate in base a quanto richiesto dalle sorgenti
TASK 2

## Slide 9: Architettura di base del sistema
IP NETWORK
I core-router implementano la tecnica di AQM DARED, attuando la differenziazione sul trattamento dei pacchetti, e modificando dinamicamente alcuni parametri di configurazione in base alle richieste che provengono da sorgenti insoddisfatte
TASK 2

## Slide 10: Architettura di base del sistema
La retroazione dalla rete verso le sorgenti (responsive) consente la regolazione del rate di emissione e perciò il controllo di congestione
IP NETWORK
TASK 2

## Slide 11: Architettura di base del sistema
IP NETWORK
Le sorgenti effettuano un continuo controllo della QoS a livello aapplicativo, e sorgenti insoddisfatte continuano ad inviare richieste ai routers, che cercano di soddisfarle adattando dinamicamente i propri parametri
TASK 2

## Slide 12: Caso di studio: sorgenti Video MPEG con diversi target di qualità di codifica
Metrica di qualità considerata: PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)
  Sorgenti classe 1: target T1 = 46 dB
  Sorgenti classe 2: target T2 = 44 dB
Parametro di configurazione del router DARED per realizzare la differenziazione: probabilità di marking dei pacchetti
  Si fornisce più banda a chi ha bisogno di un PSNR più elevato
  I pacchetti vengono in ogni caso accodati all’interno dello stesso buffer
TASK 2

## Slide 13: Caso di studio: sorgenti Video MPEG con diversi target di qualità di codifica
Analisi effettuata:
  al variare della banda di un singolo collo di bottiglia
  10 sorgenti video MPEG con
    TFRC per il monitoraggio della banda disponibile
    TM5 per la variazione della qualità di codifica per il controllo del rate
  due differenti classi di priorità
TASK 2

## Slide 14: PSNR medio
Per tutti i valori della banda del bottleneck considerata, le sorgenti di classe 1 percepiscono un PSNR maggiore di 2 dB circa Il target delle sorgenti di classe 1 non è soddisfatto per i valori di banda più bassi Per bande superiori a 11 Mbit/s tutte le sorgenti ricevono il PSNR richiesto
T1
TASK 2
T2

## Slide 15: Riflessioni
L’adattamento dinamico dei parametri di configurazione dei routers si presta all’applicazione su scenari più eterogenei:
  Applicazioni con differenti metriche di qualità di servizio (percentuale di perdita, ritardo)
  Coesistenza tra flussi multimediali e flussi TCP (QoS differente)
L’approccio presentato non consente di garantire la QoS, ma di distribuire le risorse per avvicinarsi il più possibile alle richieste di QoS
TASK 2

## Slide 16: Sviluppi futuri
Estensione della tecnica proposta a scenari più eterogenei
Migrazione verso scenari DiffServ puri, con l’introduzione di tecniche di CAC e di policing
Implementazione di nuove tecniche di scheduling basate sulle curve di servizio, per la gestione delle priorità all’interno dei routers
TASK 2

## Slide 17: Disseminazione su Conferenze e Riviste internazionali
Mario Barbera, Francesco Licandro, Giovanni Schembra, Giovanni Tusa, “DARED: a Double-Feedback AQM Technique for Routers Supporting Real-Time Multimedia Traffic in a Best-Effort Scenario,” to be submitted to ICC’2004
Mario Barbera, Francesco Licandro, Giovanni Schembra, Giovanni Tusa, “Dynamic Adaptive RED: a new AQM Technique to Differentiate QoS in a Multi-Class Best-Effort Scenario,” to be submitted to Computer Networks

## Slide 18: WP1: Task 3
Algoritmi per il controllo del bit rate per sorgenti multimediali adattative che utilizzano UDP
MPEG:
  Simulazione
  Analisi
  Implementazione
H.263:
  Simulazione
  Analisi
  Implementazione

## Slide 19: Problemi del Video-over-IP
Dal punto di vista della sorgente
  Scoperta della disponibilità di banda
  Inseguimento delle variazioni della banda
Dal punto di vista della rete
  TCP friendliness
  Massimizzazione dell’utilizzo delle risorse
TASK 3

## Slide 20: L’idea
Uilizzare :
  L’algoritmo TCP-Friendly TFRC
    come strumento per determinare la banda disponibile
    per essere fair con i flussi TCP che condividono lo stesso link
  Un algoritmo di rate control di sorgente
    per variare la bit rate di emissione della sorgente video in base allo stato di congestione della rete
TASK 3

## Slide 21: Codifica video H.263
  frame skipping variazione del qs
  Analisi
  Simulazione
  Implementazione
    Codifica
    Trasmissione
TASK 3: H.263
Tecniche di controllo del rate

## Slide 22: Caratteristiche dell’H.263+
Il codificatore H.263+ produce in uscita tre diversi tipi di frame
  frame I, codificate solo con le informazioni presenti nell’immagine stessa;
  frame P, codificate come predizione rispetto ad una frame I o P temporalmente precedente;
  frame B, codificate con la compensazione di moto rispetto alla frame I o P precedente, ed alla frame I o P successiva.
Controllo del rate di uscita
  Target per frame
  Per soddisfare il target fissato, viene utilizzato il frame skipping (frame S)
TASK 3: H.263

## Slide 23: Sistema di codifica H.263+
j: tipo di codifica
TASK 3: H.263

## Slide 24: Encoding Mode Controller
Assicura che b frame B siano codificate tra 2 frame di riferimento (I o P) consecutive
Assicura che p frame P siano codificate tra 2 frame I consecutive
Decide il frame skipping
  per rispettare il target per frame a medio termine
  per distribuire le frame B uniformemente nel tempo
TASK 3: H.263

## Slide 25: Modello analitico dell’H.263+ con controllo del bitrate
È stato utilizzato un modello switched batch bernoulli process (SBBP)
Stato del sistema:
dove:
: stato dell’underlying Markov chain del processo delle attività
: stato dell’output buffer
: numero di frame codificate dopo l’ultima I
: numero di frame ancora da skippare prima della prossima I o P
TASK 3: H.263

## Slide 26: Matrice delle probabilità di transizione
dove:
: matrice delle probabilità di transizione del processo delle attività
: matrice delle probabilità di emissione del processo Y(n)
TASK 3: H.263

## Slide 27: Valutazione delle prestazioni
Il modello analitico definito può essere usato per:
  valutare le prestazioni del sistema di codifica H.263+;
  per valutare come il numero di pacchetti nel buffer d’uscita, e le percentuali di frame codificate e skippate siano influenzate dall’output rate (= alla soglia di skip);
  per dimensionare i parametri dell’Encoding Mode Controller
TASK 3: H.263

## Slide 28: Statistiche sullo stato del buffer
pdf del buffer per soglia di skip, M=1
pdf del buffer per soglia di skip, M=3
Pdf dello stato del buffer vs. soglia di skip
TASK 3: H.263

## Slide 29: Statistiche sullo stato del buffer
valor medio del buffer al variare della soglia di skip
varianza del buffer al variare della soglia di skip
Valor medio e varianza dello stato del buffer vs. soglia di skip
TASK 3: H.263

## Slide 30: Statistiche sullo skip delle frame
Pdf del numero di frame skippate per differenti soglie di skipping
TASK 3: H.263

## Slide 31: Statistiche sullo skip delle frame
valor medio del numero di frame skippate al variare della soglia di skip
varianza del numero di frame skippate al variare della soglia di skip
Valor medio e varianza del numero di frame skippate vs. soglia di skip
TASK 3: H.263

## Slide 32: Statistiche sulle percentuali delle frame
percentuale di frame skippate al variare della soglia di skip
percentuale di frame I codificate al variare della soglia di skip
Percentuale di frame skippate e frame codificate vs. soglia di skip
S
I
TASK 3: H.263

## Slide 33: Statistiche sulle percentuali delle frame
percentuale di frame P codificate al variare della soglia di skip
percentuale di frame B codificate al variare della soglia di skip
Percentuale di frame skippate e frame codificate vs. soglia di skip
P
B
TASK 3: H.263

## Slide 34: Video MPEG
Tecniche di controllo del rate
  frame skipping variazione del qs
  Analisi
  Simulazione
  Implementazione
    Codifica
    Trasmissione
TASK 3: MPEG

## Slide 35: Schema della sorgente video
TASK 3: MPEG

## Slide 36: Scenari
Le misure prestazionali sono state effettuate in tre scenari differenti:
  Connessione LAN-ADSL
  Connessione LAN-ISDN
  Rete locale con generatore di traffico di disturbo
Sono state utilizzate tre differenti risoluzioni video:
  320x240
  192x144
  92x76
TASK 3: MPEG

## Slide 37: Scenario 1: ADSL
Bit rate di emissione
MPEG
TFRC
TASK 3: MPEG

## Slide 38: ADSL: prestazioni PSNR e frame rate
a) PSNR
b) Frame rate
TASK 3: MPEG

## Slide 39: Scenario 2: ISDN con risoluzione 92x76
TASK 3: MPEG
Bit rate di emissione

## Slide 40: ISDN: prestazioni PSNR e frame rate
a) PSNR
b) Frame rate
TASK 3: MPEG

## Slide 41: Scenario 3: LAN con traffico di disturbo generato da traffic generator
TASK 3: MPEG
a) Generatore di traffico
b) Bit rate di emissione

## Slide 42: LAN: con traffic generator
a) PSNR
b) Frame rate
TASK 3: MPEG

## Slide 43: Disseminazione su Conferenze e Riviste internazionali
F. Beritelli, G. Ruggeri, G. Schembra, “TCP-Friendly Transmission of Voice over IP,” accepted for publication on European Transactions on Telecommunications journal.
Alfio Lombardo, Giacomo Morabito, Giovanni Schembra, “Modeling Intramedia and Intermedia Relationships in Multimedia Network Analysis through Multiple Time-scale statistics,” IEEE Transactions on Multimedia, vol. 5, no. 3, December 2003.
Francesco Licandro, Giovanni Schembra, Valeria Tomaselli, “An Accurate Markov Model of H.263+ Video Traffic,” submitted to IEEE Infocom 2004.

## Slide 44: Conclusioni
UniCT nel WP1 ha ottenuto i seguenti risultati:
  TASK 1:
    Definizione di un algoritmo di AQM per sorgenti di traffico con requisiti di qualità di servizio in uno scenario di rete best-effort
  TASK 2:
    Modello analitico e simulativo di traffico video MPEG
    Implementazione di una sorgente di traffico video MPEG
    Modello analitico e simulativo di traffico video H.263
    Implementazione di una sorgente di traffico video H.263