## Slide 1: Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione Università di Modena e Reggio Emilia
Attività in WP1 - Task 3
Algoritmi end-to-end per il controllo del traffico e della congestione
Obiettivo: approfondire le problematiche relative all’impatto che un interfaccia radio comporta su una trasmissione end-to-end
  WLAN IEEE 802.11b
  UMTS TDD-T/CDMA
Applicazioni multimediali in presenza o meno di meccanismi di controllo di flusso end-to-end (TCP, UDP, …) con accesso radio
Strumenti per WLAN: test di laboratorio (fatto), simulazione ns (in corso), analisi (….si spera…)

## Slide 2: Protocollo TFRC: valutazioni sperimentali della TCP friendliness su reti wireless 802.11b
Maurizio Casoni
mcasoni@unimo.it
Dipartimento di Ingegneria dell’ Informazione
Università di Modena e Reggio Emilia

## Slide 3: Sommario
Introduzione
Controllo di congestione
Il protocollo TFRC
Risultati sperimentali
Modifiche all’algoritmo TFRC
Conclusioni
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Gli argomenti che tratterò nel corso di questa presentazione saranno:
Le problematiche relative al controllo di congestione
Le caratteristiche salienti del protocollo valutato, ovvero il TFRC
I risultati sperimentali ottenuti e le valutazioni effettuate su di essi
Una possibile modifica all’algoritmo TFRC ed i relativi risultati
Ed fine esporrò le conclusioni a cui sono giunto

## Slide 4: Introduzione
Perché testare il TFRC su una rete wireless:
  TFRC:
    algoritmo di controllo di congestione per traffico
    non-TCP.
  Tecnica sviluppata ed impiegata nelle reti cablate.
  Forte espansione delle reti wireless.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
  Quali sono le ragioni per cui si è testato un algoritmo come il TFRC su una rete wireless:
  Innanzitutto che cosa è il TFRC: il TFRC è un algoritmo di controllo di congestione per traffico non-TCP, largamente implementato e diffuso su reti di tipo cablato.
  Si è quindi voluto valutare gli effetti prodotti su questa tecnica dall’utilizzo di una rete wireless, in quanto tale tipologia di rete è attualmente in rapida espansione, grazie alla sua semplicità d’installazione ed all’aumento delle prestazioni fornite.

## Slide 5: Controllo di Congestione
Individuazione del collo di bottiglia.
Perdita di pacchetti dovuta al fenomeno della congestione.
Necessità di ritrasmettere i pacchetti persi per garantire l’affidabilità.
Ulteriore aumento del traffico.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Andiamo ora ad esporre quali sono le problematiche relative al controllo di congestione.
Ogni collegamento per quanto veloce, dispone di una quantita limitata di risorse. In particolare è sempre possibile identificare un elemento definibile come collo di bottiglia, ovvero l’elemento che dispone delle risorse più limitate.
Quando la quantità di pacchetti che giunge al collo di bottiglia è maggiore della sua capacità di smistamento, i pacchetti in eccesso possono essere scartati, dando luogo al fenomeno della congestione.
Alcune applicazioni necessitano di ritrasmetteri i pacchetti persi per garantire un collegamento di tipo affidabile. Queste ritrasmissioni possono tuttavia causare un aumento del traffico su un canale che risulta già pesantemente congestionato.
Vi è dunque la necessità di individuare le congestioni e di regolare conseguentemente la velocità trasmissiva dei flussi.

## Slide 6: Controllo di Congestione: il caso TCP
Metodi per il rilevamento delle congestioni:
  Triple Duplicate Acknowledgment (TDACK).
  TimeOut (TO).
Il TCP è un protocollo di tipo window based.
…
1025
…
2048
Perso
…
4097
…
5120
ACK 1025
Accettato
…
3073
…
4096
ACK 1025
Accettato
…
2049
…
3072
ACK 1025
Accettato
…
1
…
1024
ACK 1025
Accettato
t
Sorgente
Destinazione
TDACK
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Il TCP il protocollo di trasporto maggiormente impiegato nelle attuali reti di calcolatori, vediamo come esso effettua il controllo di congestione.
E’ un protocollo di tipo window based ovvero utilizza un’apposita finestra di controllo per regolare la propria velocità trasmissiva.
Per rilevare le congestioni il TCP impiega due metodi:
  Il primo è il Triple Duplicate ACKnowledgment, dove la ricezione da parte del trasmettitore di 3 ACK consecutivi indicanti lo stesso pacchetto, viene interpretata come perdita del pacchetto stesso.
  Il secondo utilizzo il timer di TimeOut. Se l’ACK non perviene entro un certo tempo, il pacchetto viene considerato perso.
  A seguito di un TDACK la finestra viene dimezzata, mentre a seguito di un un TO la finestra viene ridotta alla dimensione di un segmento e viene rieseguita la fase di slowstart.

## Slide 7: Controllo di Congestione: Applicazioni Multimediali
Andamento della velocità trasmissiva a dente di sega.
Applicazioni multimediali basate su protocolli alternativi:
UDP e RTP
Non implementano meccanismi per il controllo di flusso.
Non condividono in maniera fair le risorse disponibili.
TDACK
TDACK
TDACK
TO
TO
t
W(t)
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
I due metodi precedentemente descritti si riflettono sulla velocità trasmissiva del TCP, la quale assume una forma a dente di sega.
Queste oscillazioni possono risultare problematiche per alcune applicazioni che necessitano di un andamento stabile del throughput.
Per ottenere la stabilità necessaria, le applicazioni multimediali solitamente utilizzano protocolli di trasporto alternativi al TCP, quali ad esempio lo User Datagram Protocol UDP, od il Real-time Transport Protocol RTP.
Questi protocolli tuttavia non implementano meccanismi per il controllo di flusso e quindi, in presenza di fenomeni di congestione, non riducono la propria velocità trasmissiva.
Inoltre se tali flussi condividono il medesimo collo di bottiglia con flussi di tipo TCP, tendono ad acquisire interamente la banda a disposizione, conducendo le connessioni TCP allo stallo.

## Slide 8: Il protocollo TFRC: Specifiche - 1
TCP-Friendly Rate Control Protocol (TFRC):
  TCP-Friendly:
  il throughput a lungo termine non eccede quello di una connessione TCP, nelle medesime condizioni di rete;
  non affidabile;
  unicast;
  rate based: modello di Padhye et al.
RTT - Round Trip Time
RTO - Retrasmission TimeOut
L - Loss rate
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
In questo contesto si inserisce il TCP-Friendly Rate Control Protocol, ovvero TFRC:
È un protocollo di trasporto e viene definito come TCP-Friendly, in quanto il suo throughput a lungo termine non eccede il throughput di una connessione TCP sottoposta alle medesime condizioni di rete.
Inoltre non garantisce l’affidabilità, ed è specifico per flussi unicast (ovvero per una singola coppia trasmettitore-ricevitore).
Il TFRC è un protocollo di tipo rate-based in quanto, per regolare la propria velocità trasmissiva, utilizza l’equazione del throughput a lungo termine del TCP, fornita dal modello di Padhye ed altri.
I parametri necessari al calcolo di tale equazione sono:
    Il RTT
    Il RTO
    La frequenza degli eventi di perdita o loss-rate

## Slide 9: Il protocollo TFRC: Specifiche - 2
Trasmettitore
Ricevitore
Politiche di
Incremento/Decremento
Rete
Pacchetti
Stima della velocità trasmissiva attesa
Ritardo di propagazione
Pacchetti persi
Traffico vario
Report
Meccanismo di funzionamento:
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Vediamo ora il meccanismo di funzionamento del protocollo:
Il trasmettitore invia i propri pacchetti al ricevitore, il quale tiene traccia dei parametri necessari alla computazione del modello.
Il ricevitore successivamente calcola il valore atteso della velocità trasmissiva, e lo invia al trasmettitore una volta ogni RTT, attraverso un apposito pacchetto denominato report.
Ogni volta che riceve un report, il trasmettitore adegua la propria velocità trasmissiva al valore atteso, seguendo una specifica politica di incremento/decremento al fine di ottenere modifiche graduali.

## Slide 10: Il protocollo TFRC: Caratteristiche - 1
Metodi utilizzati per stimare i parametri necessari:
Tecnica Exponentially Weighted Moving Average - EWMA
Valori di  in [0.01,0.05] garantiscono equilibrio tra stabilità e reattività.
Semplice multiplo del RTT.
RTT
RTO
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
I metodi impiegati per valutare i parametri necessari all’equazione influiscono in maniera sostanziale sulle caratteristiche del TFRC.
Poiché le singole misure dei valori di RTT e di RTO presentano variazioni notevoli da campione a campione, per evitare di introdurre oscillazioni indesiderate, si utilizzano delle stime arrotondate:
Per quanto riguarda il RTT, la tecnica impiegata dal TFRC è nota in letteratura come EWMA. Tale tecnica elabora la stima del RTT effettuando una media pesata tra la misura più recente del campione ed il valore stimato in precedenza.
In particolare bassi valori del parametro Beta indicato in formula garantiscono un giusto equilibrio tra stabilità e reattività.
Viceversa il RTO viene semplicemente assunto come multiplo della stima del RTT, in maniera analoga a quanto effettuato dal TCP.

## Slide 11: Il protocollo TFRC: Caratteristiche - 2
Necessità di:
  l’evento di perdita L;
  gli intervalli di perdita ppl;
  la loss history.
0
1
2
3
4
5
6
7
intervalli di perdita
eventi di perdita
Peso
Loss history
Stima della frequenza degli eventi di perdita.
Average Weighted Loss Interval
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Di fondamentale importanza per l’efficacia del modello, è anche il metodo di stima della frequenza degli eventi di perdita, in quanto tale valore è utilizzato dal protocollo per valutare lo stato di congestione del canale.
Si definisce quindi il concetto di evento di perdita: è rappresentato dal primo pacchetto perso all’interno di un singolo RTT e tutti i pacchetti successivi appartenenti al medesimo intervallo, vengono considerati persi.
Il numero di pacchetti correttamente ricevuti tra due eventi di perdita contigui viene invece definito come intervallo di perdita . La dimensione in pacchetti di tale intervallo corrisponde all’inverso della loss rate attuale.
L’intervallo temporale in cui si valuta la frequenza degli eventi di perdita è denominato loss hystory, e contiene un numero limitato di intervalli di perdita.
La dimensione media degli intervalli presenti nella loss history viene calcolata attraverso una media aritmetica pesata, utilizzando pesi decrescenti per gli interalli più remoti, per ridurre il loro contributo alla valutazione del livello di congestione del canale.
Successivamente si ottiene la stima della loss rate come l’inverso del valor medio degli intervalli di perdita.

## Slide 12: Scenario e Metriche
Scenario:
  WLAN 802.11b;
  Collegamento attraverso Access Point.
Metriche impiegate:
Fairness
inter-protocollare
Fairness
intra-protocollare
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Prima di introdurre i risultati sperimentali è necessario definire lo scenario e le metriche utilizzate.
La configurazione di rete impiegata è quella mostrata in figura, ed è costituita da due terminali, uno fisso ed uno mobile, equipaggiati con schede Wireless Lan 802.11b comunicanti tra loro attraverso un Access Point.
In questo caso il collo di bottiiglia è rappresentato dal canale radio.
Pee quanto concerne le metriche, ne sono state utilizzate due:
La fairness inter-protocollare
La fairness intra-protocollare
Un protocollo viene definito fair quando l’indice Finter risulta maggiore o uguale di 0.5, ovvero quando il valor medio del throghput dei flussi di tale protocollo non eccede mai l’analogo valore dei flussi concorrenti. Il valore pari a 0.5 viene definito come fairness ideale.
Per valutare poi in che modo flussi appartenenti allo stesso protocollo suddividono tra loro la banda disponibile si introducono gli indici
Max-min fairness
Equality fairness
Il primo fornisce un’indicazione dei valori estremi dei throughput ottenuti dai vari flussi, mentre il secondo permette di ottenere un’indicazione di come il throughput viene distribuito tra tali estremi.

## Slide 13: Risultati sperimentali - 1
Analisi della fairness inter-protocollare.
Impiego del protocollo TCP nella versione Reno.
Impiego del protocollo TCP nella versione Sack.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
La prima serie di esperimenti che ho svolto riguarda l’analisi della fairness inter-protocollare.
Per poter valutare gli effetti del canale radio su tale metrica, ho effettuato un primo confronto tra il TFRC e il TCP nella versione Reno, ovvero la versione che stà alla base del modello impiegato.
L’ascissa del grafico indica le combinazioni dei flussi TCP e TFRC utilizzate. Per ogni combinazione ho eseguito 8 ripetizioni; i valori dei singoli esperimenti sono riportati in maniera puntuale sull’asse delle ordinate. La linea continua rappresenta l’interpolazione dei valori medi di ottenuti per ogni combinazione.
Dal grafico è possibile osservare come, all’aumentare del numero di connessioni, l’indice si allontana dal valore ideale, mantendosi comunque entro valori accettabili.
Ho potuto attribuire le ragioni di questo risultato al ridotto contributo specifico fornito alla loss rate da parte del protocolloTCP, e quasi unicamente legato ad eventi di timeout; inoltre ho potuto rilevare come tali eventi crescono sensibilmente all’aumentare del numero di connessioni.
Ne consegue che entrambi i protocolli subiscono brusche riduzioni della velocità trasmissiva, ma la rapidità d’incremento del TCP nella fase di slowstart, unita alla voluta inerzia del TFRC, produce un throughput medio complessivo del TFRC inferiore rispetto a quello che viene definito come equo.
Per quanto riguarda il confronto con il TCP nella versione Sack, si può notare in figura come vi sia un ulteriore peggioramento dell’indice di fairness.
Al contrario del TCP Reno, il protocollo TCP Sack è in grado di individuare e ritrasmettere unicamente i pacchetti persi.
Ho rilevato come in questi esperimenti vi fosse un aumento dei valori del RTT e della loss-rate complessiva, riconducibili ad un cospicuo utilizzo del buffer di trasmissione da parte delle connessioni TCP.
L’insieme di questi effetti si traduce nella stima di in un canale costantemente congestionato da parte del protocollo TFRC, da cui deriva il peggioramento dell’indice visibile in figura.

## Slide 14: Risultati sperimentali - 2
Fairness intra-protocollare – TCP versione Reno
Indice max-min fairness.
Indice equality fairness.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Per quanto concerne la fairness intra protocollare, gli esperimenti che ho svolti riguardano unicamente combinazioni di flussi solo TCP o solo TFRC.
Anche in questo caso ho eseguito 8 ripetizioni per ogni tipo di combinazione, ed ho effettuato il confronto unicamente con la versione TCP Reno, in quanto i risultati relativi al TFRC non dipendono dall’implementazione del TCP utilizzata.
In ascissa sono riportati il numero di connessioni TCP o TFRC, ed in ordinata sono riportati i valori puntuali.
La linea continua è ottenuta per interpolazione di valori medi di ogni combinazione.
Come si può notare dalla figura, i flussi TFRC esibiscono un indice max-min fairness che non scende quasi mai al di sotto del valore di 0.6, ovvero tutti i flussi concorrenti percepiscono almeno il 60% della banda a disposizione.
Viceversa per quanto riguarda il TCP si sono presentati rari casi in cui alcuni flussi percespicono una quantità di banda pressoche nulla.
Dall’osservazione del grafico relativo all’equality fairness ho dedotto che per entrambi i protocolli, la distribuzione dei singoli valori medi di throughput è concentrata nell’intorno del loro valore medio complessivo.

## Slide 15: Risultati sperimentali - 3
Stabilità del throughput.
Confronto con il TCP nella versione Reno.
Confronto con il TCP nella versione Sack.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
Andiamo ora a visualizzare alcuni grafici che riportano l’andamento temporale del throughput di un generico esperimento con 1 flusso TFRC e 3 flussi TCP Reno. Da queste immagini si può chiaramente notare come il protocollo TFRC mantenga pressoche inalterate le su doti di stabilità, in particolare se paragonato al protocollo TCP.
Ripetendo l’esperimento con la versione TCP Sack, è possibile notare una ulteriore stabilizzazione per ambedue i protocolli, e si può anche osservare anche come il TFRC si allontani maggiormente dal valore stimato equo per la sua velocità trasmissiva.

## Slide 16: Modifiche al protocollo TFRC
Un doppio fattore di decremento.
TCP versione Sack.
TFRC versione standard.
TCP versione Sack.
TFRC versione modificata.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
In maniera del tutto sperimentale ed al solo scopo di migliorare l’indice di fairness inter-protocollare nel confronto con il TCP in versione Sack, sono andato ad agire sul meccanismo di riduzione proporzionale, introducendo un ulteriore fattore di decremento da affiancare a quello impiegato ed escludendo la tecnica di rimodellamento della loss history.
Questa modifica ha consentito di ottenere un adeguamento più rapido della stima della loss rate in particolari situazioni in cui l’intervallo di perdita corrente assume dimensioni considerevoli rispetto all’attuale valore medio fornito dalla loss history.
Questo tipo di fenomeno risulta piuttosto frequente solo nelle combinazioni con pochi flussi e quindi il miglioramento è voisibile solo in tali circostanze.

## Slide 17: Conclusioni
L’algoritmo TFRC:
  conserva la caratteristica di stabilità;
  rimane classificabile come TCP-Friendly;
  ma presenta
  un decadimento delle prestazioni in termini di fairness;
  difficoltà a sfruttare completamente le risorse a disposizione.
Sviluppi futuri:
  modello basato sull’implementazione TCP Sack;
  revisione del metodo di riduzione proporzionale.
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>
In conclusione l’algoritmo TFRC conserva le sue doti di stabilità per la velocità trasmissiva, e rimane classificabile come TCP-Friendly.
Tuttavia in ambedue i confronti effettuati con le diverse implementazioni del TCP, si è registrato un calo delle prestazioni in termini di fairness rispetto agli esperimenti su rete cablata, e la difficoltà del protocollo TFRC nello sfruttare completamente le risorse a sua disposizione.
Per quanto concerne gli eventuali sviluppi futuri, sarebbe opportuno introdurre un’equazione del throghuput basata sull’implementazione TCP Sack, e revisionare il metodo di riduzione proporzionale dei pesi attribuiti agli intervalli non rappresentativi, in virtù di una minore correlazione di tali intervalli con l’attuale livello di congestione della rete.