## Slide 1
WP1: Task 3 Algoritmi end-to-end per il controllo del traffico e della congestione
TCP over wireless: controllo di congestione con stima esplicita della banda
Politecnico di Milano
Dipartimento Elettronica e Informazione

## Slide 2: Sommario
TCP over wireless: controllo di congestione con stima esplicita della banda (TIBET)
Valutazione della precisione del meccanismo di stima della banda fisica e utilizzata da una sorgente TCP
Valutazione prestazioni di TIBET in scenari caratterizzati da collegamenti wireless

## Slide 3: TCP over wireless Modifica del congestion control mediante stima esplicita della banda
Snoop
ARQ/FEC
Non end-to-end
End-to-end
Modifiche
al TCP
Problema
  Le perdite di pacchetti dovute al canale sono interpretate come eventi di congestione
Possibili soluzioni

## Slide 4: TCP over wireless
  invece di inserire in ssthresh semplicemente il valore dell’ultimo campione di banda stimato è possibile usare un algoritmo di stima con memoria in grado di filtrare gli errori causali dovuti al canale
TCP Reno
  ssthresh è una stima della banda disponibile (in realtà di quella utilizzata)
  la convergenza di ssthresh (la stima di banda) è strettamente dipendente dagli eventi di congestione
  se le perdite possono essere anche dovute al canale la stima può non essere corretta
Explicit (used) bandwidth estimation
Ruolo della stima di banda nel controllo di congestione del TCP

## Slide 5: TCP over wireless modifica del congestion control mediante stima esplicita della banda
Attività di ricerca svolta:
  studio dei problemi di stima end-to-end della banda fisica e di quella utilizzata da una sorgente TCP
  sviluppo di un algoritmo (TIBET) che sfrutta questa stima nel meccanismo di controllo di congestione
  valutazione delle prestazioni mediante simulazione (Network Simulator, ns - v2)

## Slide 6: TIBET (Time Interval based Bandwidth Estimation Technique)
Idea base:
  stimare separatamente lunghezza dei pacchetti e interarrivi per stimare la banda
Osservazione:
  invece che stimare la banda usando gli ACK è possibile usare direttamente il flusso di segmenti trasmessi
Filter
Filter
L/I
I samples
L samples
Filter
optional
Interarrivi
Lunghezze

## Slide 7: Prestazioni su link wireless
Errori indipendenti
RTT=100ms
1 TCP connection
5 Mb/s
2 Mb/s

## Slide 8: Sviluppi Futuri
Valutazione delle prestazioni in scenari più realistici, misti wired/wireless
Studio dell’impatto dell’algoritmo proposto sulle versioni del TCP esistenti (fairness/friendliness)
analisi della implementabilità dei nuovi TCP nello stack protocollare del kernel di Linux (in collaborazione con progetto FIRB VICOM)
progetto di scenari e test-bed che consentano una valutazione delle prestazioni dei nuovi meccanismi di stima della banda

## Slide 9
Politecnico di Milano
Dipartimento Elettronica e Informazione
Virtual Flow Deviation: Instradamento Dinamico di Connessioni a Banda Garantita
WP1: Task 4 Architettura e protocolli per il controllo integrato degli strati IP/MPLS e WDM

## Slide 10: QoS Routing
Ogni connessione è caratterizzata da (Si,Di,di)
Il cammino è scelto sulla base di
  vincoli (banda, ritardo, perdita, jitter, etc.)
  obiettivi (instradare con min-hop, …)
Algoritmi proposti in letteratura:
  MHA: Min-Hop Algorithm
  WSP: Widest Shortest Path
  MIRA: Minimum Interference Routing Algorithm
S. Chen, K. Nahrstedt, “An Overview of Quality of Service Routing for Next-Generation High-Speed Networks: Problems and Solutions”, IEEE Network, Nov/Dec 1998.

## Slide 11
Virtual Flow Deviation (VFD)
ASPETTI CHIAVE:
  VFD non si basa su un approccio “shortest path”
  VFD instrada più connessioni contemporaneamente
VFD instrada ogni connessione reale assieme ad un set di chiamate virtuali che rappresentano una stima delle connessioni che interferiranno con la connessione reale

## Slide 12
= numero medio di connessioni
= carico totale offerto
= numero di connessioni che hanno richiesto i unità di banda nelle ultime N chiamate
Le Chiamate Virtuali
Ogni chiamata è identificata da un nodo sorgente, un nodo destinazione e una banda richiesta
I parametri delle chiamate virtuali vengono scelti sulla base delle statistiche del traffico misurato
La chiamata reale e quelle virtuali così generate vengono instradate all’ottimo utilizzando il metodo della Flow Deviation

## Slide 13
Rete con carico offerto sbilanciato
Tutti i link sono monodirezionali
Le sorgenti S2 e S3 offrono alla rete un carico 4 volte maggiore rispetto ad S1
Le connessioni (S1-D1) e (S3-D3) seguono cammini obbligati, mentre le connessioni fra (S2-D2) possono essere instradate lungo 2 cammini
Alto Carico
Basso Carico

## Slide 14
Risultati Numerici
Le performance di MHA, MIRA, VFD sono valutate utilizzando la probabilità di rifiuto di una connessione in funzione del carico offerto
In questa topologia MIRA e Min Hop si equivalgono
VFD ottiene prestazioni migliori bilanciando le connessioni tra (S2-D2) sui due cammini disponibili

## Slide 15: Sviluppi Futuri
Analisi delle prestazioni dell’algoritmo di Virtual Flow Deviation in scenari più complessi e realistici
Analisi dell’impatto delle distribuzioni del traffico offerto sulle prestazioni dell’algoritmo VFD
Analisi dell’impatto di errori nella stima del traffico offerto sulle prestazioni di VFD
Sviluppo di un modello matematico che permetta di prevedere le performance dell’algoritmo di VFD